- MEVCUT DURUM

  - Planlama Alanının Konumu

Planlama alanı Rize ili, Merkez ilçesi, Pazarköy Köyü sınırları içerisinde, 1/1000 ölçekli F45-d-22-c-4-c paftasında, 1/5000 ölçekli F45-d-22-c paftasında, dikeyde 4541700-4541800 ve yatayda 381000-381100 koordinatları arasında yer almaktadır. Planlama alanında yer alan taşınmazlar Merkez ilçesi Pazarköy Köyü içerisinde 141 ada 9, 10 ve 11 no’lu parseller olup; 9 no’lu parsel 37.48 m2 büyüklüğünde, 10 no’lu parsel 64.15 m2 büyüklüğünde, 11 no’lu parsel 1563.39 m2 büyüklüğündedir. Planlama alanı toplamda 1665.02 m2‘dir. Planlama alanı idari olarak Rize ili Merkez ilçesine bağlı Pazarköy Köyü sınırları dâhilindedir.

  - Yakın Çevre ve Özellikleri

Planlama alanı Pazarköy Köyü, Merkez ilçesi ve Rize ili idari sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanı Karadeniz Sahil Karayolu yolunun güneyinden konumlanmakta ve alana her mevsim ulaşım sağlanabilmektedir. Rize merkeze yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunan planlama alanının diğer il ve ilçe merkezlerine olan uzaklığı aşağıdaki tablodaki gibidir (Tablo 1).

Tablo 1.Planlama Alanının Diğer İl ve İlçe Merkezlerine Uzaklığı

| Yerleşme | Uzaklık(km) | Yerleşme | Uzaklık(km) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ankara | 665 | Çayeli | 15 |
| İstanbul | 975 | Pazar | 32 |
| Rize | 6 | Ardeşen | 38 |
| Trabzon | 73 | Fındıklı | 54 |
| Artvin | 107 | Derepazarı | 14 |

Şekil 1. Merkez İlçesinin Bölgesi İçerisindeki Konumu

Rize-Merkez ilçesinin yüzölçümü yaklaşık 253 km²’dir (Şekil 1). Merkez ilçesini batısında Derepazarı ilçesi, doğusunda Çayeli ilçesi ve kuzeyde Karadeniz sınırlandırmaktadır. (Şekil 2).

Şekil 2. Merkez İlçesinin Rize İli İçerisindeki Konumu

  - Alanın Mevcut Durumu

Parseller idari yapı olarak belediye sınırları içinde, Rize Belediyesi imar planları sahası dışında ve güneyinde kalmaktadır. (Şekil 3)

Şekil 3. Planlama Alanının Merkez İlçesi İçerisindeki Konumu

Planlama alanı Karadeniz Sahil yolu güzergâhının güneyinde yer almaktadır. Şekil üzerinde planlama alanı ve yakın çevresindeki kara yolu ulaşım bağlantıları gösterilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Planlama Alanının Kent İçi Ulaşılabilirliği

Merkez ilçesinin nüfusu 2000 yılında toplam 127.320 kişi, 2010 yılında 137.143 kişi iken; 2015 yılında 143.461 kişi olmuştur (Tablo 2). Merkez ilçesine ait 2007-2008 yılları ve 2012-2013 yılları arasında nüfusun azaldığı, diğer yıl aralıklarında arttığı grafik biçiminde şekil üzerinde gösterilmektedir (Şekil 5).

Tablo 2. Merkez İlçesi Yıllara Göre Kent-Kır Nüfusu

| YIL | TOPLAM | KENT | KIR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 109569 | 52031 | 57538 |
| 2000 | 127320 | 78144 | 49176 |
| 2007 | 133258 | 94800 | 38458 |
| 2009 | 135148 | 96503 | 38645 |
| 2010 | 137143 | 99380 | 37763 |
| 2011 | 139416 | 102145 | 37271 |
| 2012 | 141524 | 104508 | 37016 |
| 2013 | 139150 | 104991 | 34159 |
| 2014 | 141250 | 107405 | 33845 |
| 2015 | 143461 | 111212 | 32249 |

Şekil 5. Merkez İlçesi Nüfus Grafiği

Merkez ilçesinin nüfusu 2015 yılına göre; 70.654 erkek ve 72.807 kadın olmak üzere toplam 143.463 kişiden oluşmaktadır. Bu nüfusun %49.20’sini erkek, %50.80’ini kadınlar oluşturmaktadır.(Tablo 3)

Tablo 3. Merkez İlçesi Yıllara Göre Kadın-Erkek Nüfusu

| Yıl | Merkez İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 145.739 | 71.698 | 74.041 |
| 2015 | 143.461 | 70.654 | 72.807 |
| 2014 | 141.250 | 69.435 | 71.815 |
| 2013 | 139.150 | 68.963 | 70.187 |
| 2012 | 141.524 | 70.246 | 71.278 |
| 2011 | 139.416 | 69.398 | 70.018 |
| 2010 | 137.143 | 67.911 | 69.232 |
| 2009 | 135.148 | 67.209 | 67.939 |

Pazarköy Köyü, Rize ilinin Merkez ilçesine bağlı köylerden biridir. 2009 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 817 kişi, 2016 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 754 kişidir. (Tablo 4).

Tablo 4. Pazarköy Köyü Yıllara Göre Nüfusu

|  | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplam | 817 | 815 | 840 | 776 | 781 | 754 |

Rize iklimi, yazları ve kışları ılık, her mevsimi bol yağmurlu bir iklim hüküm sürer. Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesidir. Kıyıdan uzaklaşıp güneydeki dağlara gittikçe iklim sertleşir. Kafkas Dağları, Rize ilini soğuk kuzey rüzgârlarından korur. Yıllık yağış ortalaması merkez ilçede 2500 mm civarındadır. Yazın nemli kuzey rüzgârları bol yağmur getirir. Senenin 140 günü yağışlıdır. Senenin 10 günü 0°C’nin altında, sadece 3 günü 30°C’nin üstünde olur. Yıllık ısı ortalaması 15°C’dir (Merkez ilçede). Sıcaklık -6,9°C ile 37,9°C arasında seyreder.

Bitki Örtüsü: Rize il topraklarının % 48’e yakını orman ve fundalıklarla kaplıdır. Ormanlar 2800 m yüksekliğe kadar bulunur. % 24’ü çayır ve mer’a, % 21’i ekili ve dikili alanlarla kaplıdır. Genel olarak Rize il toprakları çok çeşitli ve çok gür bir bitki örtüsüyle yemyeşildir.

Rize il topraklarının 40.000 hektarı çay bahçeleridir. Çayın dışında geniş fındık, mandalina, armut ve elma bahçeleri de vardır.

İlçede genelindeki iş kaynakları; tarım, hayvancılık, balıkçılık ve çay tarımıdır.

İlçede sanayi tesisi olarak 8 adet çay fabrikası bulunmaktadır. İlçe ekonomisinde çay tarımı son derece önemlidir. (Şekil 6).

Şekil 6. Planlama Alanı ve Yakın Çevresi İlişkisi

Planlama alanı Jeolojik Etüt Raporu’nda “Yüksek Yer Altı Seviyesine Bağlı Sorunlu Alanlar” olarak değerlendirilerek, Önlemli Alan 5.3 (ÖA-5.3) şeklinde gösterilmiştir. (Şekil 7.)

Şekil 7. Planlama Alanının Yerleşime Uygunluk Durumu

Planlama alanı Jeolojik Etüt Raporu’nda %(0-5) çok düşük eğimli alan olarak değerlendirilmiştir. (Şekil 8).

Şekil 8. Planlama Alanının Topografik Yapısı

Bahse konu alan; Rize belediyesi imar planı dışında yer almakta olup; Pazarköy Köyü 141 ada 9, 10 ve 11 no’lu parselleri kapsamaktadır. Bahse konu parseller tapuda tarla niteliğinde olup; parsellerin toplam büyüklüğü 1665.02 m2’dir. (Şekil 9.)

Şekil 9. Planlama Alanı Kadastral Durum

- PLANLAMA KARARLARI

  - Planın Amacı

Hazırlanan imar planının amacı, 141 ada 9, 10 ve 11 no’lu parsellerin Konut Alanı olarak planlanmasıdır. Bu anlamda, hazırlanacak olan imar planı kararıyla tüm kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler doğrultusunda bahse konu alan Ayrık Nizam 6 kat yapılaşma koşullarıyla, konut alanı olarak düzenlenecektir. Karayolları kenarında yapılacak bir yapı olması sebebiyle ilgili kanun gereği yapı yaklaşma sınırları belirlenecektir.

  - Planlama Kararları

Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre planlamaya konu olan alan Bölgeye Özel Ürün Alanı olarak tanımlanmış bölgeye yakın konumdadır. (Şekil 10.)

Şekil 10.Planlama Alanının Çevre Düzeni Planı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Rize F-45 paftası.)

Köy yerleşik alanı sınırları içerisinde bulunan planlama alanında kırsal yerleşme alanları hükümleri geçerlidir. Bu alanlarda imar planları yapılıncaya kadar yapılaşma E=0.40 ve 2 kat şeklindedir. Parselin konumu gereği imar planı kararıyla yapılaşmaya açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Nazım İmar Planları, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte onaylı hâlihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planlardır.

Uygulama İmar Planları, Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı hâlihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planlardır.

Planlamaya geçilmeden plan konusu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış olup planlama kurumların belirtmiş oldukları şerh ve öneriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bahse konu 141 ada 9, 10 ve 11 no’lu parseller, ihtiyaç doğrultusunda, ayrık nizam 6 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Konut alanında yapılaşma şartları taban alanı katsayısı (TAKS)=0.30, kat alanı katsayısı (KAKS)=1.80 olacak şekilde düzenlenmiştir. Yapı yaklaşma mesafeleri ön bahçeden 5m. , yan bahçelerden 4m. olarak belirlenmiştir. (Şekil 11.)

Şekil 11.Planlama Alanı Öneri Durum

Bahse konu 141 ada 9, 10 ve 11 no’lu parseller, Ayrık Nizam 6 kat Konut Alanı olarak planlanmıştır.

PLAN HÜKÜMLERİ

1- 06/03/2007 Tarihli Ve 26454 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" İle Bu Yönetmelikte Yapılan Ve 03/05/2007 Tarihli Ve 26511 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" İle 14/07/2007 Tarih Ve 26582 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" Hükümlerine Uyulacaktır.

2- 2872 Sayılı Çevre Kanununa Ve İlgili Yönetmelik Hükümlerine Uyulacak Olup Çevre Kalitesinin Korunması İçin Kirliliği Önleyici Her Türlü Tedbirin Alınması Zorunludur.

3- Bu plan ve plan notlarında yer almayan konularda; "3194 Sayılı İmar Kanunu" ve bu kanunun "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu", "2872 Sayılı Çevre Kanunu", "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu" ve konusu itibari ile tabi olunan kanunlar ve yönetmeliklerde bulunan tanımlar ve hükümler geçerlidir.

4- Teknik Altyapı Tesisleri (Yol, Su, Elektrik, Haberleşme, Kanalizasyon, Arıtma…Vs) İlgili Kamu Kuruluşlarının Belirlediği Standartlara Uygun Olarak Yatırımcı Tarafından Yapılacaktır. Altyapı Tesisleri Yapılmadan Yapı Kullanım İzni Verilemez.

5- Planlama Alanı İçerisinde Yapılacak Yapılarda 19/12/2007 Tarihli Ve 26735 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uyulacaktır.

6- Konumu ve ilgisine göre çevresel etki değerlendirmesine (ÇED) tabi olan alanlarda ve yapılaşmalarda ÇED yönetmeliği hükümleri ve gerekleri uygulanacaktır.

7- Planlama alanı Doğu Karadeniz Havzası’nda Güneysu Deresi Akifer alanında kalmaktadır. Akifer alanlar “167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun” , “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ve “ İçme Suyu Temin edilen Akifer Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” tarafından korunmaktadır.

Akifer Alanı koruma önlemleri olarak:

- Planlanan yapıların Akifer alanının özelliğini bozmayacak şekilde ve dere yatağına uzak şekilde planlanarak inşa edilmesi,

- Akifer alanını kirletecek her türlü sıvı ve katı atığın hiçbir şekilde ortama boşaltılmaması ve depolanmaması, sıvı atıkların toplanarak kanalizasyon sistemine aktarılması, kanalizasyon sistemi yoksa oluşturulacak fosseptik çukurlarının sızdırmazlığı sağlanarak atıkların ortamdan uzaklaştırılması,

- Yeraltı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

8- 03.04.2017 Tarih ve 353 sayılı Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ilgili yazıda, planlama alanında 31.5 kV yüksek gerilim ve alçak gerilim dağıtma hattında elektrik tesisi bulunduğu belirtilmiş olup planlama alanında yapılacak olan inşaat çalışmalarında, mevcut alçak gerilim ve yüksek gerilim dağıtım hattına Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 44. ve 46.maddelerde belirtilen yapı yaklaşım mesafelerine uyulacaktır.

9- Planlama alanında 2918 sayılı ‘Trafik Kanunu ve Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uyulması zorunludur.

10- Planlama alanı üzerinde yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir buluntuya rastlanması durumunda 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın müze müdürlüğüne veya mülki idare amire haber verilmesi gerekmektedir.

11- Planlama alanına ilişkin olarak onaylanan imar planına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu’nun sonuç ve öneriler kısmında belirtilen hususlar dikkate alınacak ve projeye esas Zemin Etüt Raporu hazırlanmadan uygulamaya geçilmeyecektir.

12- Planda belirtilmeyen hususlarda Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen plan yapım ve yönetmeliklerine uyulacaktır.